Инструкция по сборке мини-теплицы под пленку (рис. 1-2).

рис. 1 				                    		рис. 2

1. В комплект мини-теплицы под пленку (рис. 3) входят следующие элементы:

рис. 3					              	рис. 4

- дуги из профильной металлической трубы квадратного сечения (10 шт.), соединены между собой капроновым шнуром. К дугам торцевых частей  прикреплена армированная пленка;

- верхняя соединительная штанга – разборная (4 элемента);

- колышки-стойки (10 шт.), колышки для крепления растяжек (2 шт.) ;

- верхнее полотно теплицы (армированная пленка с люверсами (рис.5));

- зажимы для верхнего полотна (20 шт.) (рис. 6);

- крепеж – болты с гайками (прикреплены к металлическим элементам  каркаса).

2. Общие указания по сборке каркаса:

2.1. Подготовить ровный участок размером не менее площади занимаемой теплицей (1,75х4.0);

2.2. Перед сборкой каркаса необходимо разложить его комплектующие элементы.

2.3. Дуги каркаса  присоединяются к верхним штангам поочередно и фиксируются болтами (рис. 4).

2.4. На нижние части дуг, в соответствии с номерами, устанавливаются колышки-стойки и фиксируются болтами.

2.5. Начиная с первой секции, колышки-стойки забиваются в грунт так, чтобы капроновый шнур между дугами был натянут.

рис. 5						               рис. 6

2.6.Через центральный люверс (рис. 5) верхнего полотна теплицы продевается шнур-растяжка  и привязывается  к вбитому колышку с торца теплицы на удобном расстоянии. С другой стороны устанавливается аналогичная растяжка. Шнуры растяжек равномерно натягиваются и фиксируются.

2.7. Верхнее полотно поочередно натягивается путем фиксации низа полотна шнурами к «ушкам» колышков-стоек.  На торцевых дугах полотно в натянутом состоянии фиксируется специальными зажимами (рис. 6).

Для удобства  пользования теплицей верхнее полотно с каждой стороны скручивается в рулон (рис. 2) (зажимы снимаются) и привязывается к верхней штанге шнуром, который перевязывал пакет комплекта.

Проветривание теплицы возможно путем расшнуровки торцевых ее частей.

Вес комплекта теплицы Т(4x1,75x1,1) - 20 кг. , а Т(4x1,75x1,5) - 25 кг.

Максимальная длина элементов каркаса (дуги) - 1,35м.